ANNEXE I

Pouvoirs calorifiques et masses volumiques des essences et gazoles

et de leurs principaux substituts ex-biomasse

| Produits | PCI massique (kJ/kg) | PCI volumique (kJ/I) | Masse volumique (kg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| Supercarburant sans plomb | 42900 | 32389 (a) | 0,720 – 0,7751 |
| Gazole | 42800 | 35952 (b) | 0,820 – 0,8452 |
| Ethanol | 26805 | 21283 | 0,794 |
| ETBE | 35880 | 26910 | 0,750 |
| EMHV (c) | 37400 | 33024 | 0,883 |

(a) : le PCI volumique correspond ici à une essence de masse volumique égale à 0,755 kg/l

(b) : le PCI volumique correspond ici à un gazole de masse volumique égale à 0,840 kg/l

- :  les  valeurs  fournies  correspondent  à  des  produits  industriels  respectant  les  spécifications EN14214

1 valeurs spécifiées – EN 228

2 Valeurs spécifiées – EN 590

Source DIREM